## Slide 1: 円偏波を用いる適応的 二重偏波地中レーダシステム
電気電子工学科 4年 廣瀬・夏秋研究室
渡辺裕貴

## Slide 2: 目次

## Slide 3: 関連事項
(Ground Penetraing Radar, GPR)
http://www.chikatansa.co.jp/tansa-tansa_05.html
  地中に電磁波を照射し、対象物からの散乱波を観測する
  応用範囲
  地雷検出
  遺跡調査
  既設埋設管の調査
  地層調査
  などがある
  地中レーダ

## Slide 4: 関連事項
  ニューラルネットワークによる学習
  各層間のニューロンの結合荷重を学習により更新する
  分類問題／回帰問題
  畳み込みニューラルネットワーク(CNN)、リカレントニューラルネットワーク(RNN)
  など
  入出力や結合荷重などに複素数を含むものを、特に 複素ニューラルネットワーク という
  位相を含むため、電磁波などの波動の情報を扱う際に有効

## Slide 5: 研究背景
城戸隆 and 佐藤源之, “広帯域連続波周波数掃引型地中レーダ,” 物理探査, vol. 69, no. 4, 2016
Azimuth方向
  複数点での計測結果から、地中の様子を空間的に解釈する
  地中レーダにおけるデータ
  パルス波を放射する場合と、ステップ周波数の正弦波を放射する場合がある。

## Slide 6: 研究背景
  地中レーダにおける偏波
  直線偏波の場合
  送受信に水平偏波, 垂直偏波の両方を用いることが多い
  送信アンテナの切り替えが必要
  円偏波の場合
  散乱強度が対象物の方向に依存しにくい
  受信側では直交2偏波を用いることで、対象物の方向の情報が得られる可能性がある
  散乱強度が対象物の方向に依存しやすい

## Slide 7: 提案システムの構成
  送信波に 円偏波 を用いた 計測
  複素ニューラルネットワーク を用いた 解析
  送信アンテナとして直線偏波を用いる場合、直交する2つの偏波アンテナが必要で、時間がかかる
  送信アンテナには 単一の円偏波アンテナのみ を用いる
  信号処理によるデータの可視化によってデータを解釈するためには、多くの計測点が必要
  複素ニューラルネットワーク により、スパースな点における計測結果のみから、所望の特徴量のみを抽出する

## Slide 8: 実験
  送受信アンテナをベクトルネットワークアナライザ(VNA)に接続する
  - 送信アンテナ : スパイラルアンテナ
  - スパイラルアンテナの設計も行う
  - 受信アンテナ : テーパスロットアンテナ
  受信については、アンテナの向きをかえ、水平偏波と垂直偏波での受信を2回に分けて行う
  複素数データ を、土槽上の2次元座標 および周波数 ごとに取得する
  Tx
  Rx
  地中レーダ計測システム

## Slide 9: 実験
  実験条件
10mm
10mm
35 点
35 点
… 測定点
  10 mm 間隔 35 点
  掃引周波数
  3.0 GHz から 11.0 GHz まで、0.1 GHz 刻みの 81 点
  パイプ角度
  刻み
  受信アンテナ H, V に対して、
  それぞれ 18 回 ずつ、計 36 回の計測を行った。

## Slide 10: 実験
  入力データ
  35 * 35の計測点から、5 点おきに間引いた 7 * 7
  3.0 GHz から 11.0 GHz まで、0.1 GHz 刻みの 81 点
  のみ そのまま 入力として用いる場合
  対応する における を入力として用いる場合
  2パターンについて実験
  - チャネル方向の変数として扱う

## Slide 11: ニューラルネットワークの構成
教師ラベル
入力
結合荷重
内部出力
最終出力

## Slide 12: 実験
  教師ラベル
  Circular 型 ラベル
  Soft 型 ラベル
  周期的な変数である角度を、周期的な関数である複素指数関数で表現
  出力ニューロン数 1
  角度を刻みで 18 クラスに分類
  正解クラスに対応する要素は 1 、隣接する のクラスは 0 、それ以外は -1 とする
  角度推定を回帰問題として扱う
  角度推定を分類問題として扱う
  出力ニューロン数 18

## Slide 13: 結果
  Circular
  型 ラベル
  Soft
  型 ラベル
  入力:
  入力:

## Slide 14: 結果
  Circular
  型 ラベル
  Soft
  型 ラベル
  入力:
  入力:

## Slide 15: 結論
  複素ニューラルネットワークを用いた円偏波を用いる適当的二重偏波地中レーダシステムを提案し、その有効性を検証した
  埋設パイプの角度について適切なラベリングを行うことで、スパースな計測点のデータから角度の特徴量を抽出できる可能性を示した
  入力として、 のような直交2偏波に対する受信の位相差を積極的に利用することが有効である可能性を示した
  計測点の座標を明示的に考慮し、計測対象が計測領域に含まれていることが保証されていない場合については検討が不十分である